产品使用说明书

DGZ电 梯 绳 索 张 力 仪

使

用

说

明

书

感谢购买电梯绳索张力仪：

电梯绳索张力仪主要应用于电梯曳引钢丝绳的张力测试。在电梯安装.验收和年检过程中，通过对每条曳引钢丝绳张力的测试调整，使其张力尽可能一致，从延长曳引轮的使用寿命，并使电梯钢丝绳运行更加平稳。此张力仪同时还可应用于桥用吊索.杆塔接线.架空导线.索引钢丝绳等涉及钢索张力的测试。

产品使用说明书

一、功能特点：

1、高精度高分辨率，6位大屏幕显示；

2、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率；

3、N（牛顿）、kg（公斤）、lb（磅）三种计测单位可供选择、相互换算；

4、峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零；

5、自动峰值功能，保持显示峰值3秒后自动解除；

7、可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警；

8、数据储存功能，可储存896个测试值；

9、数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析；

10、绿色环保，50分钟无操作自动关机。

11、高品质充电电源。充电电压从100V至 240V可用，可适应国内、国外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能；

- 传感承力机体结构尺寸图见表一、仪器型号规格表见表二

- 传感承力机体尺寸图

2. 仪器规格型号

| 型号 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 300N | 500N | 1000N | 3000N | 5000N |
| 分辨率 | 0.1N | 1N |
| 建议测量范围 | 10%-90% |
| 精度 | ≦±5% |
| 绳索直径 | φ15mm (φ8～φ14mm需定制) |
| 加载方式 | 手动 |
| 电源 | 7.2V镍氢充电电池组 |
| 外形尺寸 | 承力机体：418×128×40mm 主机：230×66×36mm |
| 重量 | 1.37kg |

产品使用说明书

二、结构名称：

- 结构名称图

- 屏幕显示说明

1、PEAK

当“PEAK”显示时，表示Peak mode（峰值保持模式）,显示屏显示峰值直至手动零；当“AUTO  PEAK”显示时，表示“auto peak”（峰值保持自动解除模式），显示峰值3秒后自动清零；当没有显示“PEAK”时，表示“track mode”（实时荷重值模式），屏幕上的数值随荷重的变化而变化；

2、LO  BAT

电池电压降到7.0V以下时，屏幕上出现“LO  BAT”，提示电压不足，需重新充电（充电时仍可测试）；

3、MEM

有资料被储存记忆时，“MEM”会显示。按“DATA ”键查看记忆数据时，MEM”闪烁；

4、CMP

比较功能。

当通过CPDT设定比较值（祥见后面相应说明）时，此功能激活。“CMP”显示。比较值默认为满量程，使用时可根据需要另行设定。

产品使用说明书

- 按键说明(见下图)

1、“开机”键

按此键时，电源打开，同时“电源”指示灯会亮起来（充电时此指示灯也会亮起），型号会显示出来。开机后，在按“置零”键清零前，屏幕上可能会有类比信号的零点漂移数值显示，只需按“置零”键清零即可；

2、“关机”键

无论何时按此键时，电源关闭。但储存的记忆数据不会消失；

3、“记忆”键

按此键时，存储的测试数据（记忆数据）会依次被调出来显示于屏幕上，此时“MEM”字样闪烁——首先显示记忆次数，2秒后自动显示记忆数据。按“峰值”键可退出记忆；

4、“单位”键

按此键可执行计测单位的切换， 可循环显示N（牛顿） 、kg（公斤）、lb（磅）三种单位。在测试数据显示状态下, 也可完成同一数值的单位换算。

5、“峰值”键

每按此键一次会有“PEAK”显示、“AUTO  PEAK”显示或“PEAK”消失的切换—亦即峰值保持、峰值保持自动解除、负荷实时值模式的切换；

6、“打印”键

测试状态下按此键可以180度翻转屏幕。

在“MODE”设置状态时，按此键可使闪烁的数字在“0”和“9”之间变化；

7、“存储”键

按此键时，屏幕上显示的测试数据会被储存起来。储存的数据可利用“记忆”键调出，可用“置零”键清零消除，亦可利用“通讯”键输出至电脑作分析处理或打印。

当机内有测试数据被储存时，“MEM”显示；

8、“置零”键

按此键时，屏幕上的测试值会被归零。

※ 当本机有超过量程 20%的负荷存在时，按 “置零 ”键无法清零，此时需选用较轻的夹具或解除所加的负荷，再次清零；

※ 按住此键4秒钟，存储的测试数据可以全部清除（某些状态下可能无法清除，则关机后重新开机再执行此功能，即可清除全部记忆数据）。

9、“设置”键

详细的设定请参照“机能设定”中各种设定方式的说明。

产品使用说明书

四、MODE机能设定：

开机状态按下“设置”键，此时会有设定的项目显示出来，最初显示出来的是“TEST”()，2秒后自动出现数字设定窗口。利用 “打印” 键和“存储”键，设定测试模式；然后再按“设置”键，依次出现“ AODT”()，“LODT”()，“HIDT”()，“CPDT”()，数字设定窗口都在各自对应的项目出现2秒后自动显示，利用“打印”键和“存储”键设定所需参数。“Setend”显示，表示设定结束，进入测试状态。

0001　标准测试模式

此模式下可设置三种状态，即荷重实时值状态、 峰值保持状态和自动峰值状态。当显示屏上没有“PEAK”字样时，为荷重实时值状态 , 测试值随荷重的变化而变化；按“峰值”键， 显示“PEAK”字样时， 为峰值保持状态，所显示的测试值为测试中的最大值，需手动清零；再按一次“峰值”键,“AUTO PEAK”显示， 为自动峰值状态，所显示的测试值为测试中的最大值， 且保持显示3秒钟后自动消失归零，即可进行下一次测试。

AODT   感应值设定

在测试时，设定感应值 Fa。数值超过感应值，表示开始测试，之后数值低于感应值，表明推力测试结束；

LODT   测试值下限设定

设定测试值下限，低于下限为超出范围，“MIN”显示。

HIDT   测试值上限设定

设定测试值上限，高于上限为超出范围，“MAX”显示。

CPDT   比较值设定

当测试值超过设定的比较值时，蜂鸣器报警。

用户在调试不明时，（最好关机后重新开机状态下）按住“设置”键四秒钟以上，听到“嘀”声后松开手，仪器能回到出厂默认值状态。

- 测试

- 先按“开机”键开机，按“置零”键后，按“峰值键”选择测量模式（实时荷重值模式、峰值保持模式、峰值保持自动解除模式）。

- 将锁紧手轮松开，被测电梯绳索通过承力机体的传感器支撑点，两支撑块与绳索完全接触。

3. 再将锁紧手轮锁紧，仪表会自动抓取数据，此数据即为绳索的张力。

4、测试完成后，卸下负荷，关闭电源，将各物件清洁后放回工具盒内，以备下次使用。

产品使用说明书

五、储存（记忆）资料

1、储存资料

只有在峰值保持（PEAK）状态下，测试完成后，按“存储”键资料会被储存起来，显示屏上会有“MEM”字样显示，储存的记忆资料在关机后也可保存。用“记忆”键查看记忆资料时，“MEM ”闪烁，先出现记忆次数，2秒后自动出现记忆数值。按“峰值”键可退出记忆直接进入测试。也可将数据输入电脑作分析处理。本机可储存896个数据。当“O.E”显示时，表示第897个数据不能再储存。

2、记忆清除

在一般荷重显示状态时，按“清零”键四秒以上，全部的记忆资料会被清除掉，“MEM”字样消失。

本机可连接电脑，将测试数据输入电脑。 查看、打印测试次数、平均值、最大值、最小值以及判别测试结果是否符合设定要求。

- 安全注意事项：

注意事项

如果操作错误，可能会损坏本仪器或导致严重的事故。本说明书中指出了预防事故发生的重要事项和仪器的使用方法， 请在使用前仔细阅读此说明书，阅读后妥善保存，以备再次阅读。

如果是测试冲击负荷请选用最大负荷比所要测试的冲击负荷大一倍的机型；

警告事项

1、在破坏性测试时，应戴上保护面具和手套以防测试过程中发生的飞溅物质伤及人体；

2、不要超出最大量程来使用本仪器。否则可能导致传感器损坏，甚至发生事故；

3、当测试值超过量程的105％时, 蜂鸣器会连续鸣叫, 此时请快速解除所加之载荷，或降低负荷；

安全事项

- 请使用配套的充电器充电，否则会引起电路故障，甚至引发火灾；

- 不要使用充电器额定电压以外的电源，否则可能会引起电击或火灾；

- 不要用湿手拔出或插入插头，否则可能导致触电；

- 不要拉拽充电器的电源线来拔出插头，以免电线被扯断而遭电击；

- 请用柔软的布来清洁本机。将布浸入泡有清洁剂的水中，拧干后再清除灰尘和污垢；

注意：不要使用易挥发的化学物质来清洁本机( 如挥发剂、稀释剂、酒精等)

- 请勿在以下环境中操作本机

（1）	潮湿的环境；

（2）	多尘的环境；

（3）	使用油或化学品的地方；

（4）	周围有震源的地方。

- 请在规定的温湿度范围内使用及储存，否则可能造成仪器故障；

- 不要自行拆卸修理或改造本机 ，这些行为可能引起仪器永久性故障；

- 其他安全生产需注意的未尽事项。

产品使用说明书

六、随机附件明细表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 传感承力机体 | 1 |
| 3 | 光盘 | 1 |
| 4 | 数据线 | 1 |
| 5 | 电源适配器 | 1 |
| 6 | 检查证明书 | 1 |
| 7 | 使用说明书 | 1 |
| 8 | 合格证 | 1 |

温州一鼎仪器制造有限公司
浙江省乐清市柳市镇智广工业区

技术热线: 0577-575 72520

http://www.wzydyq.com/