产品使用说明书

ATN张力计系列

使

用

说

明

书

产品使用说明书

一、功 能：

张力计适用于继电器接点压力、电子开关、微型开关、阀门、弹簧拉压力、刻度盘测量仪器主轴压力、自动电话设备接点和衔铁压力等机械压力、磁带录音机缓冲装置压力等接触点压力，及其它精密的压力、拉力的测试。

二、特 点：

1、使用简便；

2、外形精致；

3、测试时，只要以触针拔动需要测试的物件，使之从静止状态移动到需要的位置即可。张力计既可沿顺时针方向，也可沿逆时针方向测试，但触针臂必须始终与推拉力的方向垂直；

4、张力计分单针和双针。双针张力计在测得最高数值后，从动针即停止不动，方便测试者读取测值。

三、规格参数：

| 型号规格 | ATN-0.05 | ATN-0.1 | ATN-0.3 | ATN-0.5 | ATN-1 | ATN-1.5 | ATN-3 | ATN-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大测量值 | 0.05N | 0.1N | 0.3N | 0.5N | 1N | 1.5N | 3N | 5N |
| 分度值 | 0.002N | 0.005N | 0.01N | 0.02N | 0.05N | 0.05N | 0.1N | 0.2N |
| 刻度样式 | 0.01-0.05-0.01N | 0.02-0.1-0.02N | 0.06-0.3-0.06N | 0.1-0.5-0.1N | 0.2-1-0.2N | 0.3-1.5-0.3N | 0.6-3-0.6N | 1-5-1N |

四、结构示意图：